СУШИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГ КРАЯ

УЯРСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

с. Сушиновка

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 г. № 782 « О схемах водоснабжения и водоотведения» Сушиновский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1.​ Утвердить схему водоснабжения с. Сушиновка Сушиновского сельсовета Уярского района Красноярского края согласно приложения к настоящему решению.

2.​ Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

3.​ Настоящее решение вступает в силу после опубликования в общественно-политической газете Уярского района « Вперед»

Глава  сельсовета                                                                       А. Ю. Маслов

Приложение к Решению Сушиновского Совета депутатов

Схема водоснабжения

Сушиновского сельсовета

Уярского района

Красноярского края

2013г.

с. Сушиновка

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3

ПАСПОРТ СХЕМЫ	4

ГЛАВА 1 СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	7

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	7

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	7

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	8

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	16

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	16

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	19

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	22

ГЛАВА 2 СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	25

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения  Сушиновского сельсовета Уярского района на период до 2033 года  разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения) и перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем ,холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водонапорные башни;

- насосные станции.

Паспорт схемы

Наименование:

Схема водоснабжения Сушиновского сельсовета Уярского района Красноярского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации Сушиновского сельсовета.

Местонахождение объектов

Россия, Красноярский край, Уярский район, с. Сушиновка, д. Семеновка, д. Новомихайловка, д. Луково.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- реконструкция водонапорных башен;

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения поселений сельсовета в целом;

- установка приборов учёта.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2023г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- реконструкция водозаборных сооружений-скважин;

- реконструкция водонапорных башен.

Второй этап 2023-2033г.

- реконструкция водозаборных сооружений-скважин;

- реконструкция водонапорных башен;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

ГЛАВА 1  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Муниципальное образование «Сушиновский сельсовет» образовано в 1969 году и является административно - территориальным образованием, которое согласно Уставу  Уярского района  входит в состав Уярского района Красноярского края Российской Федерации и имеет статус муниципального образования.

Сушиновский сельсовет - есть муниципальное образование, в границах которого осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет.

Муниципальное образование «Сушиновский сельсовет» занимает относительно выгодное геополитическое положение в сибирском регионе, находится в восточном направлении от г. Красноярска (отдаленность от краевого центра  - 120 км, удаленность от районного центра 10 км.).  Районный центр  и населенные пункты Муниципального образования связаны между собой дорогами с асфальтовым  и грунтовым покрытием.

Административным центром муниципального образования «Сушиновский сельсовет» является с.Сушиновка.

По административному делению Муниципальное образование состоит из 4 населенных пунктов (согласно закона Красноярского края №13-3040 от 18.02.05 г. «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Уярский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований»:

- село Сушиновка (административный  центр);

- деревня  Луково;

- деревня Новомихайловка;

- деревня Семёновка

Население муниципального образования на 01.01.2013 г. составляет 1324 человек.

Природа Сушиновского сельсовета определяется   преобладанием равнинных лесостепных ландшафтов, повсеместно  развиты покровные лессовые породы и овражно-балочный рельеф.

Сушиновский сельсовет расположен в области с резко континентальным  климатом, характерной особенностью которого являются широкие колебания температуры воздуха в течение суток и года. Неустойчивый температурный режим отрицательно сказывается на росте растительности.

Территория расположена на рельефе, имеющем разный характер, на равнинных пониженных участках встречаются заболоченные территории.

1.1.2 Описание и функционирование систем водоснабжения.

В Сушиновском сельсовете имеются  системы централизованного водоснабжения на хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение:  5 действующих скважин, 1 из которых в установленном законом порядке, признана бесхозяйным объектом, 4 скважины принадлежат администрации Сушиновского сельсовета. Качество воды в них на требование о соответствии требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» не проверялось. Дебит каждой скважины 10 м3/час. Скважины (5объектов), расположенных в жилой зоне населенных пунктов  Сушиновского сельсовета, не обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84. В населенных пунктах имеются 5 водонапорных башен на скважинах, объемом 25 м3 и высотой от 2-10 м каждая и 3 пожарных резервуара объемом 55 м3 каждый.

Источником водоснабжения централизованной системы  с. Сушиновка  являются подземные воды

| Протяженность водопроводных сетей | км | 9,7 | 9,7 |
| --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. нуждающихся в замене | км | 3,5 | 3.5 |
|  | % | 36 | 36 |

Водоснабжение населенных пунктов муниципального образования Сушиновский сельсовет осуществляется из пяти артезианских скважин (водозаборных сооружений).

- Водозаборное сооружение – скважина №1 расположена с. Сушиновка, ул. Черемушки,30. В скважине установлен погружной электронасос ЭЦВ 6-10-80. Установленная мощность - 0,24 тыс. м3/сут. Из скважины вода по стальному водопроводу диаметром 90мм. подается в емкость водонапорной башни объемом 50м3 расположенную с. Сушиновка, ул. Черемушки,30. Из водонапорной башни вода подается в распределительную сеть насосом мощностью 6 м3/час. Из распределительной сети вода разбирается потребителями из водоразборных уличных колонок и часть населения подключена в дома, так же от распределительной сети вода подается в Сушиновскую СОШ,  ул.Школьная, д.4, Сушиновский детсад, ул.Школьная, 11, Сушиновский СДК, ул.Школьная,2, хлебопекарня, ул.Школьная,5.

- Водозаборное сооружение – скважина №2 расположена с. Сушиновка, ул. Обручева, 1/10. В скважине установлен погружной электронасос ЭЦВ 6-10-110. Установленная мощность - 0,24 тыс. м3/сут. Из скважины вода по стальным трубам диаметром 40 мм. подается в емкость водонапорной башни объемом 25м3 расположенную с. Сушиновка, ул. Обручева, 1/10. Из водонапорной башни вода подается в распределительную сеть насосом мощностью 6 м3/час. Из распределительной сети вода разбирается потребителями из водоразборных уличных колонок, и часть населения подключена в дома, так же от распределительной сети вода подается в котельную по адресу с. Сушиновка, ул. Обручева, 1., администрацию Сушиновского сельсовета, ул. Обручева,1, ФАП ул. Обручева,1.

- Водозаборное сооружение – скважина №3 расположена д. Новомихайловка, ул. Ленина,40. Скважина самоизливающаяся. Вода в распределительную сеть подаются насосом 6-10-80. Установленная мощность - 0,6 тыс. м3/сут. Из скважины вода по стальному водопроводу диаметром 90мм. подается в емкость водонапорной башни объемом 20м3 расположенную д. Новомихайловка, ул. Ленина, 40.

- Водозаборное сооружение – скважина №4 расположена д. Семеновка, ул. Красноармейская,2. Скважина самоизливающаяся. Вода в распределительную сеть подаются насосом 6-10-80. Установленная мощность - 0,6 тыс. м3/сут. Из скважины вода по стальному водопроводу диаметром 50мм. подается в емкость водонапорной башни объемом 20м3 расположенную ул. Красноармейская,2.

- Водозаборное сооружение – скважина №5 расположена д. Луково, ул. Ленина,6. Скважина самоизливающаяся. Вода в распределительную сеть подаются насосом 6-10-80. Установленная мощность - 0,144 тыс. м3/сут. Из скважины вода по стальному водопроводу диаметром 50мм.

В настоящее время обслуживающей организации не имеется, вследствие того, что ООО СЖКХ « Феникс»  прекратило свою деятельность на территории  Сушиновского сельсовета.

ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ (системы водоснабжения)

на территории села Сушиновка Сушиновского сельского поселения

Уярского муниципального района

ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ (системы водоснабжения)

на территории деревни Семеновка Сушиновского сельского поселения

Уярского муниципального района

Ул. Садовая

Ул. Кирова

Ул. Красноармейская

Ул. Школьная

Ул. Спортивная

Ул. Ленина

Ул. Карла Маркса

Ул. Будейновая

Ул. 1-Мая

Ул. Партизанская

Ул. Садовая

№        14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48

№        1,3,5,                          7,9,11,13,15,17,19,21,23

№        1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23

№        14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44

№        2,4,6,8,10,12

№        1,3,5,

№        7,9,11

№      13,15,17,19,21,23

№        1,3,5,7,9,11

№      15,17,19,21,23,25

№        1,3,5,7,9,11,13

№        16,18,20,22,24,26

№        1,3,5,7,9,11,13

№        2,4,6,8,10,12,14

№        2,4,6,8,10,12,14

№        2,4,6,8,10,12,14

№        15,17,19,21,23,25

№        1,3,5,7,9,11,13

№        16,18,20,22,24,26

№  2,4,6,                                  8,10,12,                           ,16,1814

№        8,10,12

№        2,4,6,

№        2,4,6,

№      1,3,5

№       1,3,5

КЛУБ

Вместимость – 90чел.

тел. 34-1-45

ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ (системы водоснабжения)

на территории деревни Новомихайловка Сушиновского сельского поселения

Уярского муниципального района

Ул. Стройка

Ул. Ленина

Общая характеристика населенного пункта:

- количество проживающего населения – 88чел.

31 (из них нежилых 20);

-социально – значимых объектов – 1;

- котельных – -;

- Сельская больница--;

- Водонапорных башен-1;

Трансформаторные подстанции-3;

Клуб

Характеристика здания:

1-о этажное, деревянное

Вместимость 25 человек

Водонапорная башня

% износа оборудования – 20 %

Порядок подачи  воды  - насосом.

№2Ул. Советская

ул. Ленина

№4     ,6

№13,         11    ,9           ,7          .5        .3.              1

озеро

ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ (системы водоснабжения)

на территории деревни Луково Сушиновского сельского поселения

Уярского муниципального района

Сведения по объектам ЖКХ

сельского поселения

Наименование объекта

Количество

Котельные (шт.)

0

Тепловые пункты (шт.)

0

Водозаборы (шт.)

0

Очистные сооружения

0

Водонапорные башни

1

Колодец

-

Таблица 1.

Основные технические характеристики систем водоснабжения.

| Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию. | Тип погружного электродвигателя | Подача Q, м3/ч | Напор, Н, м | Масса, кг, не более | Длина, мм, не более | Габаритный размер в поперечном сечении, мм, не более | Внутр.диаметр обсадной трубы, мм, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Централизованная система водоснабжения с. Сушиновка, ул. Черемушки,30 | арт. скважина | 1963 | ПЭДВ 4,5-140 | 10 | 80 | 73 | 1518 | 145 | 150,0 |
|  | Водонапорная башня | 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Водопроводная сеть | 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| Централизованная система водоснабжения с. Сушиновка, ул. Обручева, 1/10 | арт. скважина | 1975 | ПЭДВ 5,5-140 | 10 | 110 | 82 | 1620 | 145 | 150,0 |
|  | Водонапорная башня | 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Водопроводная сеть | 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| Централизованная система водоснабжения д. Новомихайловка, л. Ленина 40. | арт. скважина | 1965 | ПЭДВ 4,5-140 | 10 | 80 | 73 | 1518 | 145 | 150,0 |
|  | Водонапорная башня | 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Водопроводная сеть | 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| Централизованная система водоснабжения д. Семеновка, ул. Красноармейская,2. | арт. скважина | 1965 | ПЭДВ 4,5-140 | 10 | 80 | 73 | 1518 | 145 | 150,0 |
|  | Водонапорная башня | 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Водопроводная сеть | 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| Централизованная система водоснабжения д. Луково, ул. Ленина,6. | арт. скважина | 1965 | ПЭДВ 4,5-140 | 10 | 80 | 73 | 1518 | 145 | 150,0 |
|  | Водонапорная башня | 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Водопроводная сеть | 1965 | - | - | - | - | - | - | - |

Границы ЗСО соответствуют СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Капитальный ремонт сетей  водовода с.Сушиновка:

2007 год:

Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 90мм                    1,9 км стоимостью 2100 тыс.руб.

2008 год

Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб  диаметром 90мм                    750 м стоимостью  808 тыс.руб.

2011 год

Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб  диаметром 50 мм                    2.0 км стоимостью  1814,644 тыс.руб.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением охвачена большая часть застройки с.Сушиновка.

- Водонапорные башни требуют капитального ремонта и реконструкции.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения ,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения.

Данные о численности населения   Сушиновского сельсовета приведены  в таблице 3.

Таблица 3.

| № п/п | Наименование | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2023г. | Расчетный срок - 2033г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | Муниципальное образование Сушиновский сельсовет | 479 | 1324 | 202 | 1526 | 204 | 1730 |
|  | Итого |  | 1324 | 202 | 1526 | 204 | 1730 |

В перспективе развития  Сушиновского сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для  поселений принято следующим образом - планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 4.

Таблица суммарного водопотребления по Сушиновскому сельсовету на период с 2023 по 2033гг.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1530 | 160/160 | 244,8 | 89,35 | 244,8 | 52,55 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 48,9 | 17,8 | 48,9 | 7,83 |
|  | Полив | чел | 1311 | 50 | 65,5 | 7,8 | 65,5 | - |
|  | Итого: | чел | 1530 | - | 359,2 | 114,95 | 359,2 | 62,82 |
| II-этап до 2033г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1734 | 160/160 | 277,4 | 101,2 | 277,4 | 67,65 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 55,4 | 20,2 | 55,4 | 0,00 |
|  | Полив | чел | 1621 | 50 | 81,05 | 9,7 | 81,05 | - |
|  | Итого: | чел | 1734 | - | 413,85 | 131,14 | 413,85 | 64,65 |

На период пополнения пожарного запаса допускается снижение подачи воды на хоз. питьевые нужды до 70 % расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Количество одновременных пожаров принят 1, расход 10 л/сек на наружное пожаротушение и 2 струи по 2,5 л/с на внутреннее пожаротушение. Время пополнения пожарного запаса – 24 часа, продолжительность тушения пожара - 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и кранов.

Расходы воды для котельной, дома культуры, школы и детского сада учтены в 20% от суммарного расхода для населения.

Таблица № 5

Расход воды на пожаротушение

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население т.чел. | Количество пожаров | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1 пожар л/с | Общий л/с | Общий м3 |
| 1 | Жилая застройка, наружное пожаротушение | 1,32 | 1 | 10 | 10 | 108,0 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение |  |  | 2 х 2,5 | 5 | 54,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 162,0 |

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития  Сушиновского сельсовета предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Водоснабжение планируется осуществлять от пяти действующих артезианских скважин. Планируется реконструкция и модернизация существующих водозаборных сооружений и водонапорных башен.

Планируется прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей  по ул. Школьная протяженностью 0,485 км.

Планируется прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. Спортивная  протяженностью 0,345 км.

Планируется прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. Черемушки протяженностью 0,452 км.

Планируется прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. Комсомольская  протяженностью 0,398 км.

Планируется прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. Сибирская  протяженностью 1,957 км.

Планируется реконструкция и модернизация водозаборного сооружения -  скважины № 1, расположенной в с. Сушиновка по ул. Черемушки, 30.

Планируется реконструкция и модернизация водозаборного сооружения - скважины № 2, расположенной в с. Сушиновка по ул. Обручева, 1/30.

Планируется реконструкция и модернизация водозаборного сооружения - скважины № 3, расположенной в д. Новомихайловка по ул. Ленина, 40.

Планируется реконструкция и модернизация водозаборного сооружения - скважины № 4, расположенной в д. Семеновка по Красноармейская, 2.

Планируется реконструкция и модернизация водозаборного сооружения - скважины № 5, расположенной в д. Луково по ул. Ленина, 6.

На водопроводной сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Пожаротушение так же планируется осуществлять от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2033г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2013-2023г.:

- Прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей  по ул. Школьная протяженностью 0,485 км.

- Прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. Спортивная  протяженностью 0,345 км.

- Прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. Черемушки протяженностью 0,452 км.

- Прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. Комсомольская  протяженностью 0,261 км.

- Прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. Сибирская  протяженностью 1,957 км.

На второй этап 2023-2033 гг.:

- Реконструкция и модернизация водозаборного сооружения -  скважины № 1, расположенной в с. Сушиновка по ул. Черемушки, 30.

- Реконструкция и модернизация водозаборного сооружения - скважины № 2, расположенной в с. Сушиновка по ул. Обручева, 1/30.

- Реконструкция и модернизация водозаборного сооружения - скважины № 3, расположенной в д. Новомихайловка по ул. Ленина, 40.

- Реконструкция и модернизация водозаборного сооружения - скважины № 4, расположенной в д. Семеновка по Красноармейская, 2.

- Реконструкция и модернизация водозаборного сооружения - скважины № 5, расположенной в д. Луково по ул. Ленина, 6.

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

ГЛАВА 2  СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2033г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2013-2023г.:

- Прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей  по ул. Школьная протяженностью 0,485 км.

- Прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. Спортивная  протяженностью 0,345 км.

- Прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. Черемушки протяженностью 0,452 км.

- Прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. Комсомольская  протяженностью 0,261 км.

- Прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. Сибирская  протяженностью 1,957 км.

На второй этап 2023-2033 гг.:

- Реконструкция и модернизация водозаборного сооружения -  скважины № 1, расположенной в с. Сушиновка по ул. Черемушки, 30.

- Реконструкция и модернизация водозаборного сооружения - скважины № 2, расположенной в с. Сушиновка по ул. Обручева, 1/30.

- Реконструкция и модернизация водозаборного сооружения - скважины № 3, расположенной в д. Новомихайловка по ул. Ленина, 40.

- Реконструкция и модернизация водозаборного сооружения - скважины № 4, расположенной в д. Семеновка по Красноармейская, 2.

- Реконструкция и модернизация водозаборного сооружения - скважины № 5, расположенной в д. Луково по ул. Ленина, 6.